Załącznik Nr 3

Uwaga: Zamawiający zaznacza, że jeśli użył określonych znaków towarowych, patentów itp. Miało to służyć doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia i w żaden sposób nie zobowiązuje wykonawcy do zaoferowania produktu konkretnego modelu czy też producenta.

OPIS TECHNICZNY MEBLI

Ogólne uwagi

Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe. Meble należy dostarczyć kompletne w całości lub zmontować w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w sposób nie utrudniający pracę Obiektu Noclegowego WOSiR Szelment.

Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie to jest konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany).

Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską, z zachowaniem wysokiej jakości i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, testy, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Proponuje się przeprowadzenie oględzin pomieszczeń  w celu dokonania pomiarów mebli, jednocześnie dokonując niezbędnych uzgodnień.

Aneks kuchenny: meble do zabudowy:

1.Szczegółowy opis  zestawu mebli kuchennych

Meble ścienne :

1.

Szafka ścienna, kolor biały- połysk, płyta MDF. Drzwiczki pojedyncze : możliwość montażu prawa/lewa strona. . Dwie półki wewnątrz.

Sugerowana ilość sztuk : 2 -

2.

Szafka ścienna z ociekaczem, kolor biały, MDF. Spód szafki : taca plastykowa umożliwiająca swobodne wyciąganie w celu usuwania wody z ociekacza. Drzwiczki podwójne : możliwość montażu prawa/lewa strona. Kolor: połysk biały. Szafka powinna być wyposażona w ociekacz z plastyku, dwustopniowy.

Sugerowana ilość sztuk : 1

3.

Szafka ścienna, kolor biały, połysk, MDF. Drzwiczki pojedyncze : możliwość montażu prawa/lewa strona. Dwie półki wewnątrz. Sugerowana ilość sztuk : 2

Meble stojące :

4.

Szafka stojąca pod zlewozmywak wpuszczany w blat, kolor  zlewozmywaka grafit lub czarny.

Drzwiczki pojedyncze : możliwość montażu prawa/lewa strona. Kolor połysk biały, połysk, MDF.  Szafka mocowana na czterech nogach umożliwiających zamontowanie cokołu o szerokości 10 cm wraz z elementami mocującymi cokół.

Ilość sztuk : 1

5.

Szafka stojąca z trzema szufladami,  kolor biały, połysk, MDF. 3 szuflady.  Szuflada będzie posiadała możliwość całkowitego wysunięcia, szuflady na cichobieżnych prowadnicach typu komfort box, umożliwiające automatyczne domykanie się. Pierwsza szuflada powinna być wyposażona w przedziałki umożliwiające segregację sztućców tj. łyżek, widelców, noży i łyżeczek. Szafka mocowana na czterech nogach umożliwiających zamontowanie cokołu o szerokości 10 cm wraz z elementami mocującymi cokół.

Ilość sztuk : 1

Dodatkowe elementy zabudowy kuchni :

6.

Blat o długości, która powinna zabezpieczyć zabudowanie w/w kompletu mebli ,  kolor buk- lub alternatywnie inny kolor. Wykonanie otworu w blacie pod zlewozmywak.

7.

Oświetlenie  blatu:  podszafkowe LED.

8. Obudowa szafki:

Płyta wiórowa 18 mm , laminowana. Tył szafki : płyta pilśniowa, HDF. Obudowa powinna umożliwiać dopasowanie półek w miejscu wg własnych potrzeb.

Ogólne uwagi do wszystkich grup towarowych

Kolor mebli – do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta- Kolor i odcień do uzgodnienia na etapie realizacji umowy.

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV.

Zastosować okucia meblowe dobrej jakości, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Drzwi powinny być osadzone na samo domykających zawiasach z cichym domykiem. Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm).

Wszystkie elementy szklane w meblach wykonać ze szkła hartowanego, krawędzie szlifowane.

Wszystkie elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone w regulatory poziomowania.

Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe. Meble dostarczać kompletne w całości lub zmontować w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany).

Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium UE, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń w celu potwierdzenia wymiarów mebli.